## Slide 1: Korištenje suvremenih izlaznih i ulaznih jedinica u nastavi programiranja – metodički pristup
Goran Igaly PMF – Matematički odsjek
8. lipnja 2018.

## Slide 2: Scratch
vizualni programski jezik
razvijen od strane MIT Media Lab
razvoj kreativnog razmišljanja i suradnje
stvaranje interaktivnih priča, animacija, igara simulacije i vizualizacije eksperimenata
animirane prezentacije
https://scratch.mit.edu/

## Slide 3: Arduino
otvorena hardverska i softverska razvojna platforma za projektiranje i proizvodnju mikrokontrolera za izgradnju digitalnih uređajai interaktivnih objekata koji mogu primati informacije iz vanjskog svijeta putem senzora i kontrolirati objekte u fizičkom svijetu putem aktivatora.
TED predavanje o Arduinu - Massimo Banzi https://www.youtube.com/watch?v=UoBUXOOdLXY&t=195

## Slide 4: Makeblock, mBot, mBlock
Makeblock – tvrtka koja razvija edukacijske komponente i komplete na bazi platforme Arduino
mBot – edukacijski robot
mBlock – grafički jezik temeljen na Scratchu (otvoreni razvoj)

## Slide 5: Scratch - prvi program (programiranje pomoću blokova)

## Slide 6: Scratch - drugi program (korištenje potprograma)
Make a Block

## Slide 7: Scratch – treći program (interakcija)
Zadatak: Upravljajući ovim programom nacrtajte sljedeću sliku:

## Slide 8: Edukacijski robot mBot
mBot simulation in V-REP https://github.com/NenadZG/mBot-simulation
Robotski simulator V-REP (tvrtka Coppelia Robotics) http://www.coppeliarobotics.com/
Virtual serial port emulator (tvrtka Eterlogic.com) http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html

## Slide 9: mBot02 - praćenje linije

## Slide 10: mBot u simulatoru V-REP

## Slide 11: Makeblock - Orion

## Slide 12: mBlock - korištenje mikrokontrolera i i računala (Eni Katanić)
AKTIVNOST: „Pazi lopta!“ a) Napravi igricu u kojoj lopta ide od jednog do drugog ruba, a Panda izbjegava loptu tako što se pomiče gore-dolje. Ako lopta dodirne Pandu, Panda gubi život i zabljesne crveno svjetlo. Ako pak lopta dodirne rub, Panda je uspjela izbjeći loptu, dobiva jedan bod i zabljesne plavo svjetlo. Na početku Panda ima 3 života i 0 bodova. Igra je gotova kada Panda izgubi sve živote. b) Doradi prethodni program tako da se na 7-segmentnom displayu prikazuje trenutni broj bodova. Da bi igra bila zanimljivija, promijeni pozadinu.

## Slide 13: AKTIVNOST: „Pazi lopta!“

## Slide 14: AKTIVNOST: „Pazi lopta!“
Potrebni materijal:
7-segmentni display
RGB LED lampice
2 x kabel

## Slide 15: Programski kod u tekstualnom obliku

## Slide 17
Arduino IDE

## Slide 18
Obična tekstualna datoteka

## Slide 19: Programiranje Orion pločice u Arduino načinu
Zujalica na pločici svira glazbenu ljestvicu uzlazno i silazno
Notes: float ton[8];
void setup() {
pinMode(SCL,OUTPUT);
ton[0] = 261.63; /* C4 */ ton[1] = 293.66; /* D4 */ ton[2] = 329.63; /* E4 */ ton[3] = 349.23; /* F4 */
ton[4] = 392.00; /* G4 */ ton[5] = 440.00; /* A4 */ ton[6] = 493.88; /* H4 */ ton[7] = 523.25; /* C5 */
}
void loop(){
for (int i = 0; i < 7; ++i) {
sviraj(i,1);
}
for (int i = 7; i > 0; --i) {
sviraj(i,1);
}
}
void _delay(float seconds){
long endTime = millis() + seconds * 1000;
while(millis() < endTime) {
// ništa
}
}
void sviraj(unsigned int i, float duljina) {
int brojac;
float frekvencija, period, polaPerioda;
frekvencija = ton[i];
period = 1000000 / frekvencija; // period u mikrosekundama
polaPerioda = period / 2; // unutar jednog perioda šaljemo jedan HIGH i jedan LOW
long endTime = millis() + duljina * 1000;
while(millis() < endTime) {
// for (brojac = 0; brojac < frekvencija; ++brojac) {
digitalWrite(SCL, HIGH);
delayMicroseconds(polaPerioda);
digitalWrite(SCL, LOW);
delayMicroseconds(polaPerioda);
}
}

## Slide 20: Implementacija igra "zmijica" na Orion pločici (Nikola Trstenjak)
Ulaz: senzor s 4 gumba
Izlaz: TFT LCD

## Slide 21: Arduino IDE
#include <Arduino.h>
#include <MeOrion.h>
Me4Button btn(PORT_6);
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("CLS(0);");
Serial.println("BOXF(50,75,150,175,2);");
}
void loop() { }

## Slide 22: Problemi
Ograničena memorija
Sporije izvršavanje nekih operacija
  Crtanje na ekran

## Slide 23: Prvi program za Orion

## Slide 24: Prvi program za Orion

## Slide 25
U programu za mikrokontroler naredbe za ekranski prikaz nemaju smisla i potrebno ih je obrisati

## Slide 26: Adapter RJ25 – povezivanje standardnih Arduino komponenti na Orion pločicu
SLOT1
SLOT2

## Slide 27: Značenje boja na konektoru RJ25
BIJELA | S2
CRNA | S1
CRVENA | VCC, +, plus, napajanje
ZELENA | GND, -, minuuzemljenje
žuta | SDA
plava | SCL

## Slide 28: Drugi program za Orion
Port | Slot | Pin | 
1 | 1 | 11~ | 
 | 2 | 10~ | 
2 | 1 | 3~ | 
 | 2 | 9~ | 
3 | 1 | 12 | 
 | 2 | 13 | 
4 | 1 | 8 | 
 | 2 | 2 | 
5 | 1 | 1/Tx | 
 | 2 | 0/RX | 
6 | 1 | A2 | 16
 | 2 | A3 | 17
7 | 1 | A6 | 20
 | 2 | A1 | 15
8 | 1 | A7 | 21
 | 2 | A0 | 14
Port 3, Slot1 => Pin 12
Gore = signal, S Dolje = minus, zemlja, GND

## Slide 29
Gore = signal, S Dolje = minus, zemlja, GND

## Slide 30: Drugi program za Orion

## Slide 31: Treći program za Orion

## Slide 32: Serijska komunikacija mikrokontrolera i računala
mikrokontroler može podatke prikupljene pomoću senzora slati računalu na obradu
računalo može putem mikrokontrolera upravljati raznim uređajima
komunikacija se ostvaruje serijskom vezom (putem žice ili bežično) i obrada na računalu se obavlja u bilo kojem okruženju koje podržava serijsku komunikaciju

## Slide 33: Serijski prijenos podataka
Predajnik
Prijamnik
podaci

## Slide 34: Prikaz otkucaja srca na temelju senzora
896
897
898
900
903
905
912
919
926
932
934
934
934
935
935
935
935
934
787
769
725
637
500
318
70
45
40
37
34
32
31
31
31
31
31
31
Notes: int sensorPin = 16; // analogni ulaz!
// Adapter RJ25 na Port6
// Senzor na Slot1
// (Port6,Slot1) >> A2 >> 14+2 = 16
int period = 10;
void setup () {
Serial.begin (57600);
pinMode(sensorPin, INPUT);
}
void loop () {
int vrijednost = analogRead (sensorPin);
Serial.println (vrijednost);
delay (period);
}

## Slide 36
računanje prosječne vrijednosti senzora od posljednjeg prolaska kroz petlju
grafički prikaz podataka

## Slide 37: Ostatak prezentacije možete vidjeti na stranicama PRIMATEH-a (poveznica na posljednjoj stranici knjižice)
www.pmf.unizg.hr/primateh/informatika

## Slide 38: Analogni ulaz

## Slide 39
537
712
Analognu vrijednost dobivenu senzorom treba skalirati!
Kalibracija / baždarenje

## Slide 40: Potenciometar

## Slide 41
27.87
Naredba iz Orionove biblioteke. Preračunava vrijednost dobivenu analognim senzorom u stvarnu vrijednost u stupnjevima Celzija
Temperatura

## Slide 42: Intenzitet svjetlosti
7
196
810

## Slide 43: Udaljenost
5.293
13.91

## Slide 44
Relej

## Slide 45: Voltmetar

## Slide 46: Zujalica
Notes: #include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <MeOrion.h>
double angle_rad = PI/180.0;
double angle_deg = 180.0/PI;
double aa;
Me7SegmentDisplay seg7_4(4);
void setup(){
pinMode(13,INPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
}
void loop(){
aa = digitalRead(13);
seg7_4.display((float)aa);
if(((aa)==(0))){
digitalWrite(12,1);
}else{
digitalWrite(12,0);
}
_loop();
}
void _delay(float seconds){
long endTime = millis() + seconds * 1000;
while(millis() < endTime)_loop();
}
void _loop(){
}

## Slide 47: Praćenje linije (senzor crno-bijelo)
Notes: #include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <MeOrion.h>
double angle_rad = PI/180.0;
double angle_deg = 180.0/PI;
double aa;
MeLineFollower linefollower_3(3);
Me7SegmentDisplay seg7_6(6);
void setup(){
}
void loop(){
aa = linefollower_3.readSensors();
seg7_6.display((float)aa);
_loop();
}
void _delay(float seconds){
long endTime = millis() + seconds * 1000;
while(millis() < endTime)_loop();
}
void _loop(){
}

## Slide 48: Motor
Notes: #include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <MeOrion.h>
double angle_rad = PI/180.0;
double angle_deg = 180.0/PI;
double aa;
Me7SegmentDisplay seg7_6(6);
MeDCMotor motor_10(10);
void setup(){
pinMode(A0+0,INPUT);
}
void loop(){
aa = analogRead(A0+0);
aa = (aa) / (4);
seg7_6.display((float)aa);
motor_10.run(aa);
_loop();
}
void _delay(float seconds){
long endTime = millis() + seconds * 1000;
while(millis() < endTime)_loop();
}
void _loop(){
}

## Slide 49: Pokret (živa bića)
Notes: #include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <MeOrion.h>
double angle_rad = PI/180.0;
double angle_deg = 180.0/PI;
double aa;
MePIRMotionSensor pir_4(4);
Me7SegmentDisplay seg7_6(6);
void setup(){
}
void loop(){
aa = pir_4.isHumanDetected();
seg7_6.display((float)aa);
_loop();
}
void _delay(float seconds){
long endTime = millis() + seconds * 1000;
while(millis() < endTime)_loop();
}
void _loop(){
}

## Slide 50: Joystick

## Slide 51: Laser

## Slide 52: Uključivanje električnog uređaja putem releja

## Slide 53: Infracrveni prijamnik
Napravljeno prema http://www.instructables.com/id/The-Easiest-Way-to-Use-Any-IR-Remote-with-Ardiuno/

## Slide 54
Tipka 1 = 16748655
Tipka 2 = 16752735
Tipka 3 = 16744575

## Slide 55
Pronalaženje kodova koje šalje daljinski upravljač
vrijednosti se ispisuju na serijskom monitoru!
(monitor = program za praćenje vrijednosti)
Notes: Arduino02a_Ocitanje_kodova_daljinskog_upravljaca
#include <IRremote.h>
int IRpin = 12;
IRrecv irrecv(IRpin);
decode_results results;
void setup() {
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn(); // Pokreće infracrveni prijamnik
Serial.println("Dobar dan");
}
void loop() {
if (irrecv.decode(&results)) {
Serial.println(results.value, DEC); // ispis
irrecv.resume(); // prihvaća sljedeću vrijednost
}
}

## Slide 56
Tipka 1
Tipka 2
Notes: Arduino02b_Infracrveni_prijamnik
#include <IRremote.h>
int IRpin = 12; // pin za infracrveni senzor
int LED = 13; // pin za LED
IRrecv irrecv(IRpin);
decode_results rezultat;
void setup() {
irrecv.enableIRIn(); // inicijalizacija prijamnika
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop() {
if (irrecv.decode(&rezultat)) {
irrecv.resume(); // prihvaća sljedeću vrijednost
}
if (rezultat.value == 16748655) {
digitalWrite (LED,HIGH);
delay(100); // mala odgoda
}
if (rezultat.value == 16752735) {
digitalWrite (LED,LOW);
delay(100); // mala odgoda
}
}

## Slide 57
Tipka 1 = 16748655
Tipka 2 = 16752735
Tipka 3 = 16744575

## Slide 59
Nabava edukacijskih mikroračunala - http://www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_hk=10331&news_id=4473&mshow=89850#mod_news
Tehnička specifikacija - http://www.carnet.hr/upload/javniweb/newsattach/4473/Prilog_1-_DoN-_Tehnicka_specifikacija_17-17.pdf

## Slide 61: Korisničke funkcije

## Slide 62: Dodavanje novih blokova u mBlock