## Slide 1
Pregled analitičkih tehnika u epidemiologiji temeljenoj na analizi otpadnih voda
Y. Picó i D. Barceló, Trends in Analytical Chemistry 145 (2021) 116465
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Kemijski odsjek
Poslijediplomski sveučilišni studij - Analitička kemija
Karlo Jambrošić
Institut Ruđer Bošković
Zavod za istraživanje mora i okoliša
Laboratorij za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva

## Slide 2: EPIDEMIOLOGIJA TEMELJENA NA ANALIZI OTPADNIH VODA
Prikupljanje uzoraka
Postrojenje za obradu
otpadnih voda
KANALIZACIJSKI SUSTAV
Unos ksenobiotika
Biomarkeri
Obrada uzoraka i analiza
Obrada podataka
Izvješće o opterećenju
(ML = c x FR / NPOP)

## Slide 3
SCOPUS, 18.04.2023.
Bibliometrijska analiza: TITLE-ABS-KEY (wastewater-based epidemiology)

## Slide 5
Izlučuje se urinom u konzistentnim količinama
Može se odrediti u otpadnoj vodi
Stabilan u otpadnoj vodi
Jedinstven izvor:
Ljudski metabolizam
Kriteriji za:
Biomarkeri životnog stila i zloupotrebe opojnih droga
Biomarkeri prehrane i okolišnog izlaganja
Biomarkeri zdravlja
Niska varijanca izlučivanja po stanovniku
Izlučivanje ne ovisi o godišnjem dobu, vremenskim promjenama ili geografskoj lokaciji
Kriteriji za:
Biomarkeri populacije
Gracia-Lor, E., et al, Environment International, Volume 99, 2017, p. 131-150

## Slide 6
Podaci farmakokinetike, ljudskog biomonitoringa i sl.
Razvoj i validacija
analitičkih metoda
Istraživanja o stabilnosti biomarkera
Pretraživanje odabranih biomarkera u otpadnoj vodi
Top-down pristup
Bottom-up pristup
Odabir biomarkera
ljudskog porijekla
Odabrani biomarkeri zdravlja/bolesti,
potrošnje ili izloženosti
Identifikacija biomarkera
Tentativna identifikacija ljudskih biomarkera
Pretraživanje potencijalnih biomarkera
Analiza dobivenog spektra otpadne vode
Y. Picó i D. Barceló, Trends in Analytical Chemistry 145 (2021) 116465

## Slide 7
UZORKOVANJE I PRIPREMA UZORAKA
trenutni uzorak (eng. „grab sampling”)
Najčešća tehnika: Kompozitni uzorak
Nakon razdoblja obilnih padalina
U vrijeme remonta postrojenja za obradu otpadnih voda
Državni blagdani, festivali, tradicijske manifestacije, ...
Pasivni uzorkivači
McKay, S. et al., Sci. Total Environ. 2020, 704, 135891
Trenutni uzorak
Kompozitni uzorak

## Slide 8
Volumen uzorka
po spremniku
Volumen uzorka
po intervalu
Volumni protok
otpadne vode (Q)
UZORKOVANJE PROPORCIONALNO PROTOKU

## Slide 9
PRIPREMA UZORKA I EKSTRAKCIJA ANALITA
EKSTRAKCIJA NA ČVRSTOJ FAZI
  sorbens:
    hidrofilno - lipofilne ravnoteže
    kationsko – izmjenjivačke skupine
EKSTRAKCIJA TEKUĆE-TEKUĆE
  katekolamini (EtAc, uz dodatak NaCl)
FILTRACIJA
  Predobrada uzorka (GF – „glass fibre”)
  završni ekstrakt (GHP) 0,22 µm, 0,45 µm
CENTRIFUGIRANJE
  biomarkeri alkohola i određenih pesticida
ZAKISELJAVANJE
  pH 2 – 5, protoniranje kiselih funkcionalnih skupina
DODATAK β - GLUKURONIDAZE
  Hidroliza glukunorida
DODATAK EDTA
  vezanje metalnih kationa u kelatne komplekse

## Slide 10: EKSTRAKCIJA NA ČVRSTOJ FAZI (SPE)
KONDICIONIRANJE
PROPUŠTANJE
UZORAKA
ISPIRANJE
ELUACIJA
ANALIT
INTERFERENCIJE
EKSTRAKT OBOGAĆEN
ANALITIMA
Metanol (najčešće otapalo; mogući dodatak NH3 ili HCOOH)
diklormetan:2-propanol:amonijak (neki farmaceutici, ilegalne droge i NPS)

## Slide 12: EKSTRAKCIJA TEKUĆE-TEKUĆE (LLE)
Aceton
Acetonitril
Metanol
  uz mogući dodatak kiseline
Odabir odgovarajućeg otapala za ekstrakciju ovisi o specifičnostima analita koji se želi izolirati

## Slide 13
otpadna voda sadrži vrlo niske koncentracije promatranih spojeva unutar složene matrice
  potreba za visokoosljetljivim i visokoselektivnim metodama
KROMATOGRAFSKA SEPARACIJA I MASENOSPEKTROMETRIJSKA DETEKCIJA
INSTRUMENTNA ANALIZA
GC-MS
Kemijska ionizacija ili ionizacija
ubrzanim elektronima
Kvadrupol
Derivatizacija (TFA i MBTFA)
  LC-MS
  HPLC ili UHPLC
  Elektroraspršenje
  Kromatografija obrnutih faza
  Trostruki kvadrupol (QqQ)
  Analizator s vremenom preleta spregnut s kvadrupolom (QTOF)
  Analizator ionske stupice spregnute s kvadrupolom (QTRAP)

## Slide 14
LC
IONIZACIJA
ANALIZATOR
RODITELJSKI
SPOJ
FRAGMENTACIJA
(TRANZICIJA)
DETEKTOR
MS
Razdvajanje analita na temelju afiniteta prema pokretnoj/nepokretnoj fazi
Razdvojeni analiti prevode se u plinsku fazu i ioniziraju
Razdvajanje roditeljskog spoja od
ostalih spojeva u uzorku
Analiza i izdvajanje odabranih
fragmenata roditeljskog spoja
koji su specifični i selektivni

## Slide 15: MRM NAČIN RADA – Multi-reaction monitoring

## Slide 16
Hvala na pozornosti!